项目编号：2018【047】

安徽工业大学

安徽工业大学教学设备采购项目（二）

询

价

文

件

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

2018年9月

## 一、询价公告

安徽工业大学招投标及采购中心就“安徽工业大学教学设备采购项目（二）”进行公开询价，欢迎各单位参与报价。

一、项目概况：

项目名称：安徽工业大学教学设备采购项目（二）

项目编号：2018【047】

项目预算：包1：11.4万元；包2:8.5万元

二、询价采购内容：详见本公告附件。

三、供应商资质要求：

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

四、项目完成日期及质保期：

签订合同后  20个日历日；质保期  2 年。

五、付款方式：

供货安装完并验收合格后支付总价款100%。

六、成交供应商确定方式：

在符合采购要求，质量和服务相等的前提下，以有效最低报价为成交价，确定一家报价单位作为成交供应商。

七、注意事项：

1、报价函需加盖单位公章，与相关资料作为投标文件一式叁份，一个正本，贰个副本，密封包装并加盖骑缝章，上述所有资料复印件均须加盖公章并胶装订成册（散装、抽杆夹等形式不予接收），封装面写明本询价项目名称，否则报价函将被视为无效报价；

2、报价人需针对本次采购内容进行一次性书面报价，选择性报价不予接受。报价一经确认，采购人即不再接受变更；

3、供应商应就产品服务质量作出书面承诺。

八、报价文件递交及联系方式：

1、递交报价文件时间：2018年9月18日08:30-09:00；

2、递交报价文件地点：安徽工业大学（湖东路59号）招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）；

3、联系方式：

项目单位联系人：包1：李老师；联系电话：13965617279；

包2：徐老师  联系电话： 18655511183；

采购中心联系人：张老师；联系电话：0555-2311291。

九、保证金缴纳

1、投标保证缴纳金额：包1:2200元整，包2:1600元整，投标时现金缴纳；

2、履约保证金缴纳金额：成交单位按成交价的5%缴纳，汇至指定账户。期限至免费质保期满后七日内全额无息退还；

3、缴纳账户：户名：安徽工业大学，开户行：工行马鞍山团结广场支行，账号：1306020809024926468。

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

二〇一八年九月十二日

二、项目内容

包1：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1、带宽：100MHz 双通道 2、彩色显示器存储/调出高达15组测量设置和波形存储。 3、高亮度高寿命发光二级管背光无坏点A++级TFT真彩屏，侧面170度视角文字可清晰显示。 4、全金属外壳。全进口元器件。小体积 140*142*310（mm）. 5、18瓦功耗，风扇智能超安静设计。 6、自带1K-100K校准信号源。可代替逻辑笔 7、带全兼容USB接口（USB HOST&DEVICE） ，带1键存储功能。 8、配原装示波器探头。 9、多种触发方式，强制触发按钮，单次触发按钮。带追踪模式 10、垂直档位自动校准功能。一键存储功能。 11、记忆体2M 点 12、垂直灵敏度2mV/div~10V/Div (1-2-5 步阶) 准确度± (3% x ¦读值¦+0.1div + 1mV)，水平范围1ns/div~50s/div, 1-2-5 步阶 准确度±0.01% 13、示波器内带探头电压和电流单位；探头系数从0.1X~2000X，1-2-5步阶，13个位阶。 14、Signal撷取：实时取样1G Sa/s 最大，有12个档位可以实现最大采样率；等效取样25G Sa/s最大。 15、高速USB2.0接口模块及采集软件FREEWAVE，可以实现波形实时传输以及波形录制功能，可以借助虚拟示波器面板实时控制示波器。 16、带GO/NoGO（即pass/fail）判断功能 17、水平归零功能，水平粗调和细调功能，水平标记功能。 18、可以光标测量某一段波形的可测量参数。 19、带数据记录器功能（data logger） 20、带FFT放大功能（zoom FFT） 21、硬件计频功能，6位计频。 22、两通道打开频宽不下降。 | 20 | 台 |
| 2 | 线阵CCD应用开发实验仪 | 一、特点 1、采用高精度线阵CCD为实验器件 采用TCD2252D彩色线阵CCD光电传感器件，其有效像元数为2700×3，像敏单元尺寸为8×8μm，能够实现对实际物体的高精确尺寸与角度的测量实验。 仪器还提供TCD1251D线阵CCD构成的外接相机，它的基本参数为有效像元数为2700×1，像敏单元尺寸为11×11μm。供学生、教师进行其他有关CCD课题的研究与开发设计工作。 2、远心照明光源 仪器采用正确的稳压稳流供电方式的远心照明光源，能够对实际物体的尺寸进行在线测量，测量的范围大，精度高。远心照明光源与物方远心成像系统配合是高精度非接触测量物体外形尺寸的最好方式，它的理论是基于主光线在被测物体由于振动与其他原因产生在位置变化时主光线所成图像依然保持原状。实践证明只有远心照明（或柯拉照明）光源才能使线阵CCD在非接触尺寸测量系统中获得更大的测量范围与更高的精度。 3、具有二次开发功能 提供DEMO演示软件与SDK开发软件包（或动态链接库函数），实验者完全可以根据实验指导书附录提供的内容进行二次开发工作。由于有了二次开发之功能，学生可以将实验仪中的某些部件拆下，配上“课程设计”或“毕业设计”内容要求的自行设计部件，用仪器提供的线阵CCD器件、光学成像系统、数据采集系统、软件开发包和自行开发的软件进行丰富多彩的设计与开发工作。使实验指导书、实验仪器真正起到抛砖引玉的作用，成为设计开发之工具。 4、一台仪器多种功能 在一台仪器上可以完成多种线阵CCD的实验以外还能够用实验仪器的外接相机或改装（简单拆装）构成课程设计与毕业设计课题内容的开发设计工具。是一机多能的仪器。 二、功能 1、线阵CCD传感器工作原理实验 仪器面板上安装了线阵CCD工作所需要的脉冲（驱动脉冲）测试端，通过用示波器观测驱动脉冲波形的相位关系可以熟悉与掌握线阵CCD中信号电荷的传输过程，掌握各路驱动脉冲的作用； 积分时间与驱动频率的设置和显示均采用计算机软件界面的方式进行，具有创新性、新颖性与可靠性。通过积分时间与驱动频率的变化观测线阵CCD输出信号的变化将对CCD的工作原理有进一步的体会。教师与学生均可以利用实验仪完成实验指导书所安排的各项原理性实验，做出更为丰富多彩的实验。 2、线阵CCD二值化处理与数据采集实验 线阵CCD二值化处理与数据采集在尺寸测量与边界检测应用中占有非常重要地位，它的速度仅限于线阵CCD的极限工作频率，是数据量最小的数据采集方法，如何进行二值化处理？既可以根据教材内容进行实验，又可以启发学生自行编排，提高学生创新设计的能力。 二值化处理方法可以采用硬件方式也可以采用软件的方式，软件二值化数据采集方式中的予值可采用固定与浮动两种方式，由软件进行设置。 怎样将二值化数据送入计算机是另一个重点内容，这部分实验能够帮助学生学习、理解与掌握有关计算机数据采集与接口问题。 3、线阵CCD输出信号的A/D数据采集实验 如何将线阵CCD的输出信号进行A/D数据采集？再将所采集的数据送入计算机？如何将所采集的数据显示在计算机显示器的界面上？如何从所显示的数据与波形曲线中找到所需要的信息是该实验的核心问题，也是学习CCD应用技术的关键问题，利用LCCDAD-Ⅱ-A型线阵CCD原理与应用实验仪能够解决上述问题。 4、应用线阵CCD非接触测量物体尺寸的实验 线阵CCD在非接触测量物体的尺寸方面得到广泛的应用，但是，如何从线阵CCD输出信号中捡取物体的尺寸信息？如何提高尺寸测量系统的精度与速度？如何使测量系统具有更高的测量精度？如何选用线阵CCD一直是困扰工程技术人员的问题，通过实验能够基本解决。尤其是照明光源对测量系统的影响问题只有通过实验才能解决。 LCCDAD-Ⅱ-A型线阵CCD原理与应用实验仪的测量范围与精度为： 尺寸测量范围：2~9mm； 测量精度：±0.005mm； 稳定度不低于±0.002mm； 5、应用线阵CCD非接触测量物体的倾斜角度实验 在物体尺寸测量过程中由于物体的倾斜（被测物体与线阵CCD像元排列方向不垂直）必然会引入测量误差，如何消除该误差？必须先测出它的倾斜角度才能进行补偿，因此，测量被测物体倾斜角度显得格外重要，实验过程中可以利用倾斜角度测量方法1与2及其相关软件进行测量。 实验仪的测角分辨率高于0.2°。 6、应用线阵CCD非接触测量物体振动的实验 工程上测量物体振动的内容非常丰富，如桥梁、机械加工设备、铁路和建筑物（尤其是高层建筑物）等存在着振动问题。它们的振动状况关系到它的质量与寿命，测量它们的振动状况对铁路安全运输，楼宇安全工作，机床高精度运转极其重要。如何测量物体的振动问题？怎样将位移、积分时间与振动参数形成函数关系是实验要解决的关键问题。 实验仪在振动测量实验中表现出测量范围宽、测量精度高： 振幅测量范围：0~10mm ； 振幅测量精度：0.005mm； 频率测量范围：0.05~5Hz； 频率测量精度：±0.005Hz； 7、利用线阵CCD进行图像扫描的实验 通过更换测量器具，将图像扫描装置安装到测量位置，执行图像扫描软件，系统将进行图像扫描实验工作。实验仪在进行图像扫描实验过程中，学生不但要了解线阵CCD怎样对实际图像进行扫描设计(结构布局与电路设计)而且还要学习软硬件系统，包括其中怎样判断图像扫描起始位，设置扫描图像的大小，扫描速度的变化对图像质量的影响，光源的对所扫描出来的彩色图像质量（包括R、G、B三基色比率）的影响及其对它们的调整使之满足感官需要等内容。通过实际图像的扫描不但能够获取数字图像信息的处理方法而且还能够增强对现有仪器如扫描仪、传真机与现代快速复印设备的理解与认识，加强对线阵CCD在工业领域应用的认识。 8、利用线阵CCD进行条码扫描的实验 在图像扫描装置上装有进行条码扫描与条码识别实验的条码图案。按着实验指导书所述内容、步骤进行操作便可以完成条码扫描的实验内容。实验指导书讲解了条码的作用与意义，条码的编码与译码规则，通过实验，学生可以在指导教师与实验指导的指导下将上述内容搞清搞透，了解为什么现代物流、仓储、超市、港口和交通管理系统等大量采用条码扫描仪器。 除上述的实验内容外，实验指导教师与学生均可以自行开发新的实验，实验仪起到基础平台的作用，实验指导教师与学生可以利用这个平台进行各种各样丰富多彩的实验，使仪器真正能够开发智力的作用。 三、外形尺寸与其他电器参数 1、传感器 线阵CCD传感器，TCD2252AP，有效像元数为2700×3，像敏单元尺寸为8×8μm，中心距8μm；TCD1251D，有效像元数：2700；像元尺寸：11μm×11μm，相邻像元中心距11μm； 2、信号输出电器特性 模拟信号输出，5V；数字信号输出，TTL电平； 3、操作软件 兼容Microsoft Windows98、Windows2000、WindowsXP； 4、数据采集系统 8位分辨率，USB2.0方式，采集速度不低于5MHz的高速数据采集系统； 5、光源 白色LED远心照明光源； 6、成像物镜 焦距：50mm ；相对孔径： 2 ； 7、仪器电器参数 输入电源电压：AC220V；典型功耗：10W： 8、仪器外形尺寸 外形尺寸：500mm(长)×320mm(宽)×210mm(高)； 9、包装重量 7kg； 10、包装内容 包装内容：实验仪主机1台、外接线阵CCD相机1台、电源线1根、USB接口数据线1根、CD1-9P连接线1根、测量端子一套（4根），振动测量试杆1只，尺寸测量试杆3只，物体倾角测量试件1只，文件包一个（内含实验指导书、产品 | 1 | 台 |
| 3 | 传感器与检测技术实验装置 | 技术参数 输入电源：AC220V±5% 50±1Hz 额定电流：≤5A 相对温度：-5℃～40℃ 相对湿度：＜75%（25℃） 外形尺寸：长×宽×高=1450×700×1230 mm3 主控台性能指标 1、主控制屏 控制屏为铁质喷塑结构，实验用电设有漏电保护及熔丝短路保护，直流电源设置短路保护电路，确保学生在误操作后不会损坏设备并保证学生的人身安全。还提供专用电源、温度源、气源、振动源、转动源、信号源、数据采集控制器,各种测试仪表等。其技术要求如下： （1）多路稳压直流电源：提供高稳定、小纹波系数±15V、＋5V、±2V～±10V可调、2V～+24V可调四路直流稳压电源。具有过流保护及短路保护功能，可显示正常、故障状态。 （2）信号源：可调音频信号源0.4kHz～10kHz；可调低频信号源1Hz～30Hz。信号源采用大规模集成电路，电位器调频，具有稳幅、失真小、频带宽、稳定可靠特点，数字化等精度显示，使读数更加精确、方便。 （3）转动源控制：控制转动源转速，2V~+24V输出，数字式电压显示。 （4）等精度频率/转速表：可测量频率（具有内测与外测功能）、转速。采用高精度的等精度频率计，使在不同频率段保证一致的精度。频率测量范围为1 ~100KHz,转速测量范围为1 ~100000转/分。 （5）直流电压表：测量范围为0～20V，量程为200mV ,2V，20V，四档直键开关切换，具有内测与外测功能，输入阻抗大，精度高，三位半数显。 （6）温度源：控制温度源温度，采用高精度智能化PID调节温度控制仪表控制。多种 输入输出规格，人工智能调节以及参数自整定功能，先进控制算法，温度控制精度0.5级，温度<200℃(可调)。 （7）转动源：转动盘速度0～2400转/分(可调)，与光纤、光电、涡流、磁电、霍尔传感器等配合进行测速实验。 （8）振动源：振动梁采用双平衡式悬臂梁结构，梁端装有永久磁钢，振动梁频率1 Hz~30Hz(可调)。共振频率12Hz左右。 （9）气源：手动气压源0～20kpa，装有气压表。 （10）传感器固定架：装有螺旋测微器。 （11）计时器：0~9999s，精确到0.1s。 （12）数据采集卡及处理软件：数据采集卡采用USB接口、12位A/D转换、采样速度10万次/秒，采样速度可以选择。采样方式分单步采样、定时采样、连续采样，具有虚拟仪表功能。提供的处理软件有良好的计算机显示界面，可以进行实验项目选择与编辑，数据采集，特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等功能，更注重根据不同信号设定采集的速率、定时单步采样周期。软件还具备虚拟示波器功能。 （13）、附加说明：控制屏的正面右边设有一个大凹槽，能容纳四个模块，实验时把要用得模块挂上，足够满足一个系统的实验内容，拆卸方便。 2、实验桌 实验桌桌面主材料采用三聚氰胺贴面板，台面材料采用贴面防火板，造型美观大方。桌面有防火、绝缘、防水、防污、耐磨等功能。桌面右方预留有显示器安放位置，实验桌设有两个抽屉，一个用于放置键盘、一个用于放置传感器元件、工具、连接线、资料等；实验桌右下方可放置计算机，左下方可放置模块。桌面用于安装控制屏并提供一个宽敞的工作台面。 3、处理电路模块 SM-1公共模块：有移相器（Δφ±40°）、相敏检波器（0-360°C）、低通滤波器（FT≤35Hz）组成。 SM-2应变传感器实验模块：有应变式传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-3差动变压器实验模块：有差动变压器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-4电容式传感器实验模块：有电容式传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-5霍尔式传感器实验模块：有霍尔式传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-6压电式传感器实验模块: 有压电式传感器及原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-7电涡流传感器实验模块: 有电涡流传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-8温度传感器实验模块: 有温度传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-9压力传感器实验模块：有压力传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-10光纤传感器实验模块: 有光纤传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-11气敏传感器实验模块: 有气敏传感器及原理图与处理电路原理图及各测试点。灯光显示浓度。 SM-12湿敏传感器实验模块: 有湿敏传感器及原理图与处理电路原理图及各测试点。灯光显示湿度。 SM-13超声位移传感器实验模块: 有超声位移传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-14扭矩传感器实验模块：有扭矩传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-17热释电传感器实验模块：有热释电传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-18硅光电池实验模块：有硅光电池原理图与处理电路原理图及各测试点。 SM-19光栅位移传感器实验模块：有光栅位移传感器原理图与处理电路原理图及各测试点。 4、传感器器件技术指标 序号 名 称 量 程 精 度 实验内容 备注 1 电阻应变式传感器 0-500g(200g) ±0.5% 1-6，9 简易电子称，装加热器 2 差动变压器 ±5mm ±1% 10-13 3 电容式传感器 ±3mm ±1% 14-15 4 霍尔式位移传感器 ±3mm ±2% 16-19 5 霍尔式转速传感器 0-2400转/分 ±3% 20 6 磁电式传感器 0-2400转/分 ±1% 21-22 7 压电式传感器 1-30Hz ±2% 23 8 电涡流位移传感器 ≥1mm ±3% 24-29 9 K型热电偶 0-800℃ ±3% 30 10 E型热电偶 0-800℃ ±3% 30 11 集成温度传感器 -55～+150℃ ±2% 32 12 Pt100铂电阻 0-800℃ ±2% 33 三线制 13 Cu50铜电阻 -55-100℃ ±3% 33 14 PN结温度传感器 0-200℃ ±3% 35 15 正温热敏电阻 0-200℃ ±3% 36 16 负温热敏电阻 0-200℃ ±3% 37 17 光电转速传感器 0-2400/分 ≤1% 38-39 18 光敏电阻 电阻随照度变 ±3% 40 19 热释电传感器 1-5m 41 20 扩散硅压力传感器 0-50kpa ±2% 42-43 差压 21 光纤位移传感器 0-3mm ±2% 45-47 22 气敏传感器 50-2000PPm 48 对酒精敏感 23 湿敏传感器 10-95%RH ±5% 49 24 硅光电池 0-600LUX ±3% 50 25 超声波位移传感器 30～300cm ±1cm 51-52 26 PSD位置传感器 ±2mm ±2% 53-55 27 扭矩传感器 25N.m ±1% 56-57 28 CCD电荷耦合器件 测Φ3-6 mm直径 2% 58-59 29 光栅位移传感器 0-100mm 0.5% 60 可开展实验项目 实验 一 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验 实验 二 金属箔式应变片——半桥性能实验 实验 三 金属箔式应变片——全桥性能实验 实验 四 金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 实验 五 金属箔式应变片——温度影响实验 实验 六 直流全桥的应用——电子秤实验 实验 七 移相器实验 实验 八 相敏检波器实验 实验 九 交流信号激励的称重传感器实验 实验 十 差动变压器的性能实验 实验十 一 激励频率对差动变压器特性的影响实验 实验十 二 差动变压器零点残余电压补偿实验 实验十 三 差动变压器的应用——振动测量实验 实验十 四 电容式传感器的位移特性实验 实验十 五 电容传感器动态特性实验 实验十 六 直流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 实验十 七 交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 实验十 八 霍尔式传感器振动测量实验* 实验十 九 霍尔式传感器的应用——电子秤实验 实验二 十 霍尔测速实验 实验二十一 磁电式转速传感器的测速实验 实验二十二 用磁电式传感器测量振动实验* 实验二十三 压电式传感器测量振动实验 实验二十四 电涡流传感器的位移特性实验 实验二十五 被测体材质对电涡流传感器的特性影响实验 实验二十六 被测体面积大小对电涡流传感器的特性影响实验 实验二十七 电涡流传感器测量振动实验 实验二十八 电涡流传感器的应用——电子秤实验 实验二十九 电涡流传感器测转速实验* 实验三十 K、E型热电偶温度特性实验 实验三十一 热电偶冷端温度补偿实验* 实验三十二 集成温度传感器的温度特性实验 实验三十三 pt100热电阻温度特性实验 实验三十四 Cu50热电阻温度特性实验 实验三十五 PN结温度传感器温度特性实验 实验三十六 正温热敏电阻温度特性实验 实验三十七 负温热敏电阻温度特性实验 实验三十八 光电转速传感器的转速测量实验 实验三十九 利用光电传感器测转速的其它方案* 实验 四 十 光敏电阻演示实验 实验四十一 热释电红外传感器特性实验 实验四十二 扩散硅压阻压力传感器的压力测量实验 实验四十三 扩散硅压阻压力传感器差压测量实验* 实验四十四 气体流量的测定* 实验四十五 光纤传感器的位移特性实验 实验四十六 光纤传感器测量振动实验 实验四十七 光纤传感器的测速实验 实验四十八 对酒精敏感的气敏传感器的原理实验 实验四十九 湿度传感器的实验 实验五 十 硅光电池演示实验 实验五十一 超声波传感器测量距离实验 实验五十二 超声波传感器的运用* 实验五十三 PSD位置传感器测定位置实验 实验五十四 PSD位置传感器微振动测量实验 实验五十五 PSD位置传感器用于自动定位系统* 实验五十六 扭矩传感器的性能实验 实验五十七 扭矩传感器的不同形式* 实验五十八 CCD电荷耦合器件测定直径实验 实验五十九 光学系统对CCD测径系统的影响* 实验六 十 光栅传感器莫尔条纹的细分、计数实验 | 2 | 台 |

包2：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉软件开发平台 | 一、功能要求： 图形工作站； 支持windows10操作系统； 满足图形编辑、机器视觉软件开发、深度学习等工作需求； 二、技术要求： 显存4G以上； 16G内存、256G SSD+1T硬盘； Intel至强处理器，主频3.1G 四核 10M缓存 三、附件或配件要求： 键盘、鼠标、22寸显示器 | 1 | 套 |
| 2 | 黑白工业相机及镜头 | 一、功能要求 光信号转变成有序的电信号 二、技术要求 分辨率：640x480； 全分辨率帧速：300fps； 色彩类别：黑白； 数据输出：Gige千兆以太网； 三、附件或配件要求： 提供必要的电源适配器、电源线、数据线； 提供二次开发包，支持C++、C#等 | 5 | 套 |
| 3 | 彩色工业相机及镜头 | 一、功能要求 光信号转变成有序的电信号 二、技术要求 分辨率：640x480； 全分辨率帧速：300fps； 色彩类别：彩色； 数据输出：Gige千兆以太网； 三、附件或配件要求： 提供必要的电源适配器、电源线、数据线； 提供二次开发包，支持C++、C#等 | 5 | 套 |
| 4 | 控制用PC机 | 一、功能要求 工业控制计算机 二、技术要求 酷睿双核CPU； 内存4G、硬盘1T； 双千兆网卡； 具有232串口； 三、附件或配件要求： 键盘、鼠标、19寸显示器； | 5 | 台 |

三、合同格式及条款

（一）合同通用条款

- 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

- 买方：为安徽工业大学

- 项目单位：为安徽工业大学下属部门或机构，负责整个项目的具体实施；

- 成交金额：成交供应商报价文件内报价函上所提供的价格；

- 合同金额：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（合同金额可与成交金额不一致，但变更量不允许超过成交金额的10%）。

- 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

- 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

- 技术规格

  - 卖方提供和交付的货物技术规格应与询价文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

- 专利权

  - 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

- 包装要求

  - 除技术分册的规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

  - 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 装运要求：

  - 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

  - 运输过程中产生的一切后果均由卖方承担。

- 合同款的支付

  - 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件付款：

- 成交供应商开具的正式发票；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 设备验收单或验收报告；

- 免税进口产品需提供海关免税证明材料（如果有进口产品）。

- 技术资料

  - 卖方应在交货的同时或最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

  - 如合同的标的物为进 口货物，卖方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

- 质量保证

  - 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在询价文件规定的质保期内（报价文件中未规定的产品，按最终验收后的十二个月内），卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

  - 卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

  - 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 索赔

  - 如果货物的质量和规格与合同不符，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

  - 在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

  - 买方发出索赔通知后15天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从未付货款或从卖方开具的履约保证金中扣除索赔金额。

- 卖方误期赔偿

  - 卖方承担的项目须严格按照其在报价函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

  - 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

  - 除合同第11条规定外，卖方如果由于自身的原因未能履约，买方有权没收卖方的履约保证金；如果由于卖方自身的原因导致延期供货，应按实际延期的天数每天由卖方支付0.5％的违约金给买方，但上限不超过合同总额的5％，延期超过15日，买方有权拒绝卖方供货并解除合同。如果给买方造成损失的，买方有权向卖方提出索赔。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

- 税费

  - 卖方报价文件中的报价应包含国家规定的应缴纳的所有税费。

- 安徽工业大学招投标及采购中心的责任

  - 在整个合同履行期间，安徽工业大学招投标及采购中心应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

- 仲裁

  - 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

  - 仲裁根据《仲裁法》的规定，向芜湖市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

- 转让

  - 除安徽工业大学招投标及采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

- 合同生效及其它

  - 本合同一式陆份，买方(项目单位)、卖方和安徽工业大学招投标及采购中心各执贰份。

  - 合同应由买卖双方互相签字、盖章。

- 本合同条款未尽事宜

  - 如本合同条款有未尽之处，其特殊条款见“合同特殊条款”。

（二）合同特殊条款

（三）合同格式

安徽工业大学              （以下简称“甲方”）和             （以下简称“乙方”）同意在安徽工业大学招投标及采购中心的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

# 1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①询价文件（                                                    ）

②乙方的询价响应文件

③附件：安徽工业大学招投标及采购中心在采购期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及询价有效期内补充的所有书面文件；乙方询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；双方澄清、确认共同签字、盖章并经安徽工业大学招投标及采购中心见证的补充文件。

1.2甲方询价文件、乙方询价响应文件均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方询价文件执行；

③甲方询价通知书未规定的，按乙方询价响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与询价文件的规定相一致。

3、合同内容：详见询价文件和询价响应文件。

# 4、合同总金额、供货期、供货及安装地点、免费质保期

合同总金额为（人民币大写）                 元。

供货期：合同签订之日起   日内供货并安装调试摆放完毕。

供货及安装地点：安徽工业大学。

免费质保期：提供   年的免费质保服务,自验收合格之日起计算，乙方保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求满足相关标准。

5、报价清单：详见询价响应文件。

6、付款方式：安装调试摆放完毕，验收合格之日起   日内支付合同总价的95%；从验收合格之日起满   个月无质量及售后服务问题，   日内支付合同总价的5%。

7、货物质量保证及售后服务：

7.1乙方在供货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料，甲方应逐一查验、核实。

7.2如货物出现质量问题，由乙方按照国家或行业有关规定以及货物制造商的售后服务承诺负责解决，因此而涉及的全部费用由乙方承担。

7.3乙方提供维修、零配件、易损件供应等系列服务。质保期内乙方提供免费维修服务。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价5% 的违约金。

8.2甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

8.3乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货或安装调试摆放完毕；

②乙方送交的货物经验收不合格或验收后出现质量问题。

8.4因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

8.5如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.6上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.7由于不可抗力原因使乙方延迟供货或安装调试摆放，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

9、其他约定：签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

11、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

12、本合同一式六份，在甲乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽工业大学招投标及采购中心见证。甲方、乙方、见证方各两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

甲   方：                 乙    方：                见证方：

单位盖章：                单位盖章：                单位盖章：

代表签字：                代表签字：                代表签字：

电    话：                电    话：                电    话：

签订时间：   年  月  日   签订时间：    年  月  日  签订时间：    年  月  日

# 附件：  报价文件的组成

# 封面格式：

安徽工业大学

（项目名称）

（项目编号）

报

价

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话（手机）：

传      真：

年     月     日

## 一、报价函

致：安徽工业大学

1、根据贵校招投标及采购中心          （项目编号）发布的询价公告，我们决定参加贵校组织的“            （项目名称）”的询价采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写、加粗）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的报价文件一式   份，其中正本   份、副本   份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                           电    话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

# 二、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称 | 品牌 | 规格尺寸（技术参数指标） | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）(含税金、利润) |  |

备注：

1、所报价格保留小数点后两位；

2、表中所列货物服务为对应本项目需求的全部货物及服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任；

3、如果免费请在相应栏内注明“免费”，如果含在产品价格中则填“已含入报价中”，不留空白。

## 三、授权委托书

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：           年    月    日

| 法人身份证复印件 正面 | 法人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (采购人)的           项目的采购活动。代理人在合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单  位：             部门：                 职务：

供应商：(盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

代理人联系方式  固定电话：        移动电话：

日期：          年       月      日

| 委托授权人身份证复印件 | 委托授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

## 四、资质证明文件

## 五、质量和服务承诺

## 六、销售业绩及类似成功案例